ТЕМА  3.1  Потенциально опасные производственные объекты,

расположенные на территории Республики Татарстан (города, района) и возможные опасности при нарушении их функционирования

ТЕКСТ ЛЕКЦИИ

Введение

Техногенные опасности и угрозы человечество ощутило и осознало позже, чем природные. Лишь с развитием техносферы  в его жизнь вторглись техногенные бедствия, источниками которых являются аварии и техногенные катастрофы.

Опасность техносферы для населения и окружающей среды обуславливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества радиационно, химически, биологически, пожаро- и взрывоопасных производств и технологий. Таких производств в нашем регионе насчитывается огромное количество, а возможность возникновения аварий усугубляется высокой степенью износа основных производственных фондов, невыполнением соответствующих ремонтных и профилактических работ, падением производственной и технологической дисциплины.

- Внутренние и внешние источники техногенных угроз. Возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф

Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера связано с наличием внутренних и внешних источников техногенных угроз.

Наиболее опасными внутренними источниками угроз являются:

прогрессирующий износ средств производства, особенно на предприятиях химического комплекса, нефтегазовой промышленности;

снижение темпов обновления основных фондов, особенно на предприятиях добывающих отраслей;

увеличение концентрации и масштабов использования взрыво-,пожаро-, химически, радиационно, биологически опасных производств, технологий и веществ;

снижение уровня государственного надзора в добывающих и перерабатывающих отраслях экономики, падение культуры производства, государственной и технологической дисциплины;

снижение уровня профессиональной подготовки персонала предприятий промышленности;

снижение требований по технике безопасности в промышленности, на транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве, системах управления;

отсутствие в действующей нормативной правовой базе требований к частным предприятиям по защите окружающей природной среды, ограничивающих размещение потенциально опасных производств;

ухудшение общей социально-экономической обстановки в стране.

К внешним источникам техногенных угроз относятся:

вероятность переноса загрязнений и распространения особо опасных токсичных веществ и инфекционных заболеваний из соседних субъектов;

возникновение на территориях соседних республик глобальных природных и техногенных катастроф;

терроризм. 
        Техногенная угроза  -  возможное вредное физическое, химическое и механическое воздействие на население и среду обитания в результате производственной деятельности человека, а также аварий (катастроф) на предприятиях.

Техногенные источники опасности — это, прежде всего, опасности, связанные с использованием транспортных средств, с эксплуатацией подъемно-транспортного оборудования, использованием горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов, с использованием процессов, которые происходят при повышенных температурах и повышенном давлении, с использованием электрической энергии, химических веществ, разных видов излучения (ионизирующего, электромагнитного, акустического).

Республика Татарстан является регионом с высоким уровнем развития промышленности. Общее количество опасных производственных объектов, находящихся на территории РТ, составляет 8993, и они эксплуатируются на 3329 предприятиях, которые в производственных целях используют АХОВ, пожаро- взрывоопасные вещества.

В зонах воздействия поражающих факторов от различных источников ЧС находится около 1,9 млн. человек, или почти половина населения республики. Республика относится к числу субъектов РФ 1-й степени опасности.

В Республике Татарстан 1-е место по степени опасности возникновения техногенных ЧС занимают гиганты нефтехимии и большое количество малых производств, которые используют устаревшие технологии, требующие создания значительных запасов аммиака, хлора и иных токсичных веществ.

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна республики вносят транспортный комплекс, предприятия теплоэнергетики, топливная, нефтехимическая и химическая отрасли промышленности. Большая часть выбросов вредных веществ приходится на крупные промышленные центры: гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск.

Приоритетными веществами, которые загрязняют атмосферный воздух большинства населенных мест республики, являются: диоксид азота, взвешенные вещества, формальдегид, оксид углерода, свинец, углеводороды.

Потенциально опасный объект – это объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации ( ГОСТ Р 22.0.02-94. )

Потенциально опасные объекты г. Казани

| Название опасного объекта | Место нахождения опасного объекта (адрес, телефон) | Наименование организации, которой принадлежит опасный объект (адрес, телефон) | Вид опас- ности | Класс опасности ПОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «Казанский завод точного машиностроения им. М.И. Калинина» | 420108 г. Казань, ул. М. Гафури 71 т. 278-26-55 | ФГУП «Казанский завод точного машиностроения им. М.И. Калинина» | ПВО | 1 |
| ФГУП КНИИ Радиоэлектроники | г. Казань | ФГУП КНИИ Радиоэлектроники | ПВО | 3 |
| ОАО «Фабрика обуви «Спартак» | г. Казань, ул. Спартаковская | ОАО «Фабрика обуви «Спартак» | ПВО | 3 |
| ООО «Корстон» | г.Казань | ООО «Корстон» | ПВО | 5 |
| ООО «ПО «Технопарк «Идея» | г.Казань | ООО «ПО «Технопарк «Идея» | ПВО | 4 |
| ОАО «ISL КП ВС» | г.Казань, ул. Арбузова | ОАО «ISL КП ВС» | ПВО | 4 |
| ОАО «Международный аэропорт Казань» | 420017 г. Казань. Аэропорт тел. 267-87-53 факс 265-91-62 | ОАО «Международный аэропорт Казань» | ПВО | 2 |
| Филиал ОАО «Татнефтепродукт-Казань» | 420005 г. Казань ул. Южно-промышленная 3 тел. 278-86-32 | ОАО «Татнефтепродукт-Казань» | ПВО | 3 |
| ЗАО «КВАРТ» | 420054 г. Казань, ул.Техническая, д.25; тел. 8(843) 278-46-11 | ЗАО «КВАРТ» | ПВО | 4 |
| ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» | 420036 г.Казань, ул.Дементьева, д.1; тел. 8 (843) 571-94-04, 571-93-63 (ф) | ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» | ПВО | 2 |
| ОАО «Казанский оптико-механический завод» | 420075 г.Казань, ул.Стационная, д.2; тел. 8 (843) 234-12-81, 234-28-71 (ф) | ОАО «Казанский оптико-механический завод» | ПВО | 2 |
| ОАО «Международный аэропорт Казань» (мазутное хозяйство) | 420017, Республика Татарстан, Лаишевский район, Аэропорт; тел. 8 (843) 267-87-53, 254-00-58; 265-91-62, 254-00-57 (ф) | ОАО «Международный аэропорт Казань» | ПВО | 2 |
| Филиал «Казанский молочный комбинат» | 420088, г.Казань, ул. Ак.Арбузова, д.7; тел. 8(843) 277-73-52 | ОАО «ВАМИН-Татарстан» | ХОО | 4 |
| «Пивоваренное объединение Красный Восток -Солодовпиво» | г.Казань, ул. Тихорецкая, 5; тел. 8(843)278-90-17 | «Пивоваренное объединение Красный Восток-Солодовпиво» | ХОО | 3 |
| ОАО «ТРО «Холод» | 420029 г.Казань, ул.Халитова, д.4; тел. 8(843) 272-16-42, 272-16-32 (ф) | ОАО «ТРО «Холод» | ХОО | 4 |
| ОАО «ТРО «Холод» холодильник в Приволжском районе г.Казани | 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лебедева, д.2; тел. 8(843) 277-41-04, 272-41-38 (ф) | ОАО «ТРО «Холод» | ХОО | 4 |
| МУП «Водоканал» Волжский водозабор | 420030 г.Казань, ул.Боевая, д.147; тел. 8 (843) 554-18-68. | МУП «Водоканал» | ХОО | 2 |
| ОАО «Казаньоргсинтез» | г.Казань ул. Беломорская, 101 | ОАО «Казаньоргсинтез» | ХОО | 1 |
| Цех очистных сооружений и внешних коммуникаций ОАО «Казаньоргсинтез» (Водозабор) | г.Казань, ул.Боевая, 145 | ОАО «Казаньоргсинтез» | ХОО | 4 |
| ОАО «Казанский завод синтетического каучука» | г.Казань, ул.Лебедева, 1 | ОАО «Казанский завод синтетического каучука» | ХОО | 3 |
| ФКП «Казанский государственный пороховой завод» | г.Казань, ул., 1 мая, 14 | ФКП «Казанский государственный пороховой завод» | ХОО | 3 |
| ОАО «Радон» | 420021 г. Казань, ул. Н.Столбова, 5 | ОАО «Радон» | РОО | 2 |
| ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» | 420055 г.Казань, Научный городок, 2 | ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» | БОО | 2 |

Итого, в г. Казани располагаются 12 пожаро - взрывоопасных объектов, 9 химически - опасных объектов, 1 радиационно - опасный объект  и  1 биологически - опасный объект.

Возможные причины и последствия возникновения

аварий и катастроф на потенциально опасных объектах.

В Республике Татарстан находится 55 химически опасных объектов. Наибольшая опасность возможного химического заражения отмечается в районах городов: Казани (9), Нижнекамска и Набережных Челнов. Общая площадь зон возможного химического заражения составляет около 1 тыс.км2 с населением около 1,6 млн. человек.

Химически опасный объект - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют АХОВ, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, с/х животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Опасность на ХОО реализуется в виде химических аварий.

Химической аварией называется авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды. При химических авариях АХОВ распространяются в виде газов, паров, аэрозолей и жидкостей.

Причины таких аварий в большинстве случаев связаны с нарушениями установленных норм и правил при проектировании, строительстве и реконструкции ХОО, нарушением технологии производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, низкой трудовой и технологической дисциплиной производственного процесса.

В результате мгновенного (1–3 минуты) перехода в атмосферу части вещества из емкости при ее разрушении образуется первичное облако. Вторичное облако АХОВ — в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. Чрезвычайные ситуации с химической обстановкой такого типа возникают при аварийных выбросах или проливах используемых в производстве, хранящихся или транспортируемых сжиженных аммиака и хлора.

В результате химической аварии с выбросом АХОВ происходит химическое заражение — распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Возможный выход облака зараженного воздуха за пределы территории химически опасного объекта обусловливает химическую опасность административно-территориальной единицы, где такой объект расположен. В результате аварии на ХОО возникает зона химического заражения.

Зона химического заражения — территория и акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

В зоне химического заражения могут быть выделены составляющие ее зоны — зона смертельных токсодоз (зона чрезвычайно опасного заражения), зона поражающих токсодоз (зона опасного заражения) и зона дискомфорта (пороговая зона, зона заражения).

На внешней границе зоны смертельных токсодоз 50% людей получают смертельную токсодозу. На внешней границе поражающих токсодоз 50% людей получают поражающую токсодозу. На внешней границе дискомфортной зоны люди испытывают дискомфорт, начинается обострение хронических заболеваний или появляются первые признаки интоксикации.

В очаге химического заражения происходят массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений.

При авариях на химически опасных объектах может действовать комплекс поражающих факторов: непосредственно на объекте аварии — токсическое воздействие АХОВ, ударная волна при наличии взрыва, тепловое воздействие и воздействие продуктами сгорания при пожаре; вне объекта аварии — в районах распространения зараженного воздуха только токсическое воздействие как результат химического заражения окружающей среды. Основным поражающим фактором является токсическое воздействие АХОВ.

Радиационный опасный объект (РОО) – объект на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества и при аварии на котором (или его разрушении) может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное заражение людей, с/х животных и растений, ОЭ, а также окружающей природной среды (ГОСТ Р 22.0.05.-94).

Основные источники облучения населения – РОО (радиационно-опасные объекты). Даже при их нормальной эксплуатации требуется обеспечение радиационной безопасности.

Естественно, что в случае аварии на таких объектах возможна утечка радиоактивных веществ с последующим радиационным заражением прилегающей местности.

Радиационная авария – авария на РОО, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Потенциальными источниками радиоактивного загрязнения на территории РТ являются Рос РАО ФГУП филиал «Приволжский территориальный округ» Казанское отделение, АО «Казанский завод синтетического каучука», ОАО «Татхимфармпрепараты», федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный центр по токсикологической и радиационной безопасности животных», государственное медицинское учреждение здравоохранения «Клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения РТ.

Основная причина возникновения - потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных производствах и их

последствия

Опасность возникновения пожаров в Российской Федерации на протяжении последних лет остается на очень высоком уровне. За год в среднем происходит 250-270 тысяч пожаров, вследствие которых гибнут десятки тысяч людей, общий материальный ущерб составляет 45-50 млрд. рублей.

Основная доля пожаров - 74 %, приходится на жилой сектор, на производственные объекты - 4,6 % от общего количества.

В Татарстане размещено 131 (в Казани – 13) пожаровзрывоопасных объектов, в зонах риска которых проживает около 20 тыс. человек.

Пожаро- взрывоопасные объекты (ПВО) – это предприятия, на которых производят, хранят, транспортируют взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву.

К ним прежде всего относят производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также железнодорожный и трубопроводный транспорт, как несущий основную нагрузку при доставке жидких, газообразных пожаро- и взрывоопасных грузов.

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности все ПВОО подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е. Особенно опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В.

Категория А – нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов.

Категория Б – цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц.

Категория В – лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, мебельные производства.

Способность огня к распространению прежде всего зависит от степени огнестойкости зданий и сооружений.

Распространению пожара на промышленных предприятиях способствуют: скопление значительного количества горючих веществ и материалов на производственных и складских площадях; наличие путей, создающих возможность  распространения пламени и продуктов горения на смежные установки и соседние помещения; внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие; запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную часть; отсутствие или неисправность стационарных и первичных средств тушения пожара; неправильные действия людей при тушении пожара.

Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Люди, находящиеся в зоне горения, больше всего страдают, как правило, от открытого огня и искр, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения, дыма, пониженной концентрации кислорода, падающих частей строительных конструкций, агрегатов и установок.

Масштабы последствий взрывов зависят от мощности и среды, в которой они происходят. Радиусы зон поражения могут доходить до нескольких километров.

Причины взрывов: разрушения и повреждения производственных емкостей, аппаратуры и трубопроводов; отступление от установленного технологического режима, отсутствие постоянного контроля за исправностью производственной аппаратуры и оборудования и своевременностью проведения плановых ремонтных работ.

Последствия взрывов:  разрушение и повреждение зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств; способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные, в результате прямого и косвенного действия ударной волны.

Биологически опасный объект — это объект, на котором хранят, изучают, используют и транспортируют опасные биологические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или биологическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

На территории РТ имеется 1 биологически опасный объект, а также расположено значительное количество скотомогильников.

Степень опасности многих возбудителей инфекционных заболеваний по масштабам заражения и действию на людей достаточно велика, что подтверждается как опытными, так и реальными данными.

Как известно, большинство инфекционных заболеваний начинается при попадании в организм нескольких тысяч микробных тел, а для некоторых, например, для туляремии заболевание может возникнуть и от одиночной микробной клетки. При этом, смертность среди заболевших туляремией, по различным источникам, колеблется от 5 до 30%. В то же время, в одной унции –28,3 г жидкой туляремийной культуры содержится до триллиона микроорганизмов. Отсюда можно сделать вывод о степени опасности объектов в производственной деятельности которых применяются биологически опасные вещества.

Возможность угрозы распространения возбудителей опасных инфекционных заболеваний может быть реализована лишь при биологических авариях на биологически опасных объектах, что может вызвать многочисленные заболевания среди населения.

Гидродинамическая авария – это чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения (плотины, дамбы, шлюзов) или его части.

На территории республики в результате разрушения плотин гидроузлов Волжско-Камского каскада (Воткинского, Нижнекамского, Чебоксарского, Карабашского и Заинского), при форсированной сработке водохранилищ в период весеннего паводка может создаться угроза затопления и подтопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Для гидродинамической аварии характерно неуправляемое перемещение больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.

Причины гидродинамических аварий  -  разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы или воздействия человека.

Природные причины гидродинамических аварий:  землетрясения,  ураганы,  обвалы, оползни,  паводки и др.

Причины, связанные с деятельностью человека:  ошибки при проектировании;  конструктивные дефекты гидросооружений;  нарушение правил эксплуатации;  недостаточный водосброс и перелив воды через плотину;  диверсионные акты;  нанесение ударов ядерным или обычным оружием по гидросооружениям.
         Последствия гидродинамических аварий труднопредсказуемы. Эти объекты располагаются в черте города или выше по течению крупных населённых пунктов и являются объектами повышенного риска, так как при разрушении они могут привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, городов и сёл, объектов экономики, к массовой гибели людей. Общие потери населения могут достигать ночью 90 %, а днём – 60 %. Последствия катастрофического затопления могут быть усугублены авариями на потенциально опасных объектах, попадающих в его зону. В зонах катастрофического затопления могут разрушаться (размываться) системы водоснабжения, канализации, сливных коммуникаций, места сбора мусора и прочих отбросов. В результате нечистоты, мусор и отбросы загрязняют зоны затопления и распространяются вниз по течению. Возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

2.  Допустимые дозы облучения и уровни загрязнения

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих излучений. Степень поражения зависит от дозы ионизирующего излучения, времени, в течение которого эта доза получена, площади облучения тела, общего состояния организма.

Прежде всего, поражаются кроветворные органы, в результате чего наступает кислородный голод тканей, резко снижается иммунная защищенность организма, ухудшается свертываемость крови.

Действие ионизирующих излучений на людей и животных заключается в разрушении живых клеток организма, которое может привести к различным заболеваниям, а в некоторых случаях и к смерти.

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа, бета и гамма ионизирующих излучений. Воздействие радиоактивного загрязнения окружающей среды на людей в первые часы и сутки после аварии определяется внутренним облучением в результате вдыхания радионуклидов из облака (а также возможного попадания их с продуктами питания и водой) и внешним облучением от радиоактивного облака и радиоактивных выпадений на местности, а также поверхностным загрязнением в результате осаждения радионуклидов из облака выброса. В последующем в течение многих лет вредное воздействие и накопление дозы облучения у людей будет обусловлено вовлечением в биологическую цепочку выпавших радионуклидов и употреблением загрязненных продуктов питания и воды.

Обнаруживают и измеряют ионизирующие излучения дозиметрическими приборами. Воздействие ионизирующих излучений на людей оценивают дозиметрическими величинами.

Основным параметром, характеризующим поражающее действие проникающей радиации, является – доза облучения. Это количество энергии ионизирующих излучений, поглощенной единицей массы облучаемой среды. Различают три вида доз облучения:

1. Экспозиционная доза – это доза излучения в воздухе, она характеризует потенциальную опасность воздействия ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении человека. Измеряется в системе СИ кулон на килограмм (Кл/кг), внесистемной единицей является рентген (Р).

2. Поглощенная доза – это количество энергии, поглощенной облученным веществом и рассчитано на единицу массы этого вещества, она более точно  характеризует воздействие ионизирующих излучений на биологические ткани. СИ – грей (Гр),  внесистемная единица – рад (радиационно-адсорбированная доза).

3. Эквивалентная доза – это эффект воздействия ионизирующих излучений на живую клетку. СИ - зиверт (Зв),  внесистемная единица – бэр (биологический эквивалент рентгена).

Давно известно, что степень лучевых (радиационных) поражений зависит от полученной дозы и времени, в течение которого человек подвергался облучению. Надо понимать: не всякая доза облучения опасна для человека. При обследовании путем флюорографии, рентгена зуба, желудка, сломанной руки, просмотра телевизора, полета на самолете человек подвержен дополнительному облучению. Но дозы эти малы, а потому и не опасны.

В мирное время все страны, использующие атомную энергию на производстве, в медицине и науке, имеют национальные нормы и правила радиационной безопасности, основанные на рекомендациях Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ). В настоящее время действуют Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 07.07.2009 г. № 47. Соблюдение НРБ надежно гарантирует безопасность всего населения. Также, для установления требований по защите людей от вредного радиационного воздействия введены Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ 99/2010 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40).

В целях обеспечения радиационной безопасности принят ФЗ №3 от 9 января 1996 г. (в ред. от 22.08.04) «О радиационной безопасности населения», который определяет как общие требования к обеспечению безопасности, так и меры обеспечения безопасности при авариях. В соответствии с этим законом граждане и общественные объединения имеют право на получение объективной информации от организаций, осуществляющих деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, о радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности. В ФЗ установлены конкретные значения основных дозовых пределов в результате использования источников ионизирующего излучения.

Для населения – средняя годовая эффективная доза = 0,001 Зв (1 мЗв) в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв или эффективная доза за период жизни (70 лет) = 0,007 Зв (70 мЗв).

Для работников -  средняя годовая эффективная доза = 0,02 Зв (20 мЗв) в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) = 1 000 мЗв (1 Зв).

В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз), в течение определенного промежутка времени в пределах, определенных санитарными нормами и правилами.

Предельно допустимые величины заражения различных предметов

| Наименование объекта | Мощность дозы, мР/ч |
| --- | --- |
| Поверхность тела человека | 20 |
| Нательное белье | 20 |
| Лицевая часть противогаза | 10 |
| Обмундирование, снаряжение, обувь, средства индивидуальной защиты | 30 |
| Поверхность тела животного | 50 |
| Техника и техническое имущество | 200 |
| Инженерные сооружения, корабли, самолеты, стартовые комплексы: внутренние поверхности | 100 |

Нормы допустимого радиоактивного загрязнения продуктов питания и воды

Некоторые естественные радиоактивные элементы в определенных количествах содержатся в продуктах питания и питьевой воде. А это значит, что все продукты радиоактивны.

Например: в 1 кг свежего картофеля содержится 2,91-9 Ки (кюри) радиоактивного калия, а природная радиоактивность воды не превышает 510-11 Ки/л. Такая естественная радиоактивность не оказывает вредного влияния на организм человека. Однако при крупных авариях на АЭС и др. предприятиях, где возможно радиоактивное заражение внешней среды происходит дополнительное поступление радионуклидов в продукты питания и воду. В этих случаях они могут оказывать неблагоприятное влияние на организм человека.

В настоящее время действуют «Временные допустимые уровни (ВДУ) содержания радионуклидов цезия и стронция-90 в пищевых продуктах и воде, установленные в связи с аварией на Чернобыльской АЭС (ВДУ-93).

| ВДУ для радионуклидов Цезия | Удельная активность Ки/кг, Ки/литр |
| --- | --- |
| Вода питьевая | 5,010-10 |
| Молоко, творог, сметана, сыр, масло | 1,010-8 |
| Молоко сгущенное и концентрированное | 3,010-8 |
| Молоко сухое | 5,010-8 |
| Мясо, птица, рыба, яйца, мясные и рыбные продукты | 2,010-8 |
| Жиры растит., маргарин, жиры животные | 5,010-9 |
| Картофель, овощи, столовая зелень, фрукты и ягоды, консервиров. продукты, из овощей, ягод и фруктов, мед | 1,610-8 |
| Хлеб и хлебопродукты, крупы, мука, сахар | 1,010-8 |
| Свежие дикорастущие ягоды и грибы (отмытые от почвенных частиц) | 4,010-8 |
| Сухофрукты | 8,010-8 |
| Сушенные грибы и дикорастущие ягоды, чай | 2,010-7 |
| Специализированные продукты детского питания (готовые к употреблению) | 5,010-9 |
| Лекарственные растения | 2,010-7 |

| ВДУ для радионуклидов Стронция - 90 | Удельная активность |
| --- | --- |
| Вода питьевая | 5,010-10 |
| Молоко натуральное и молокопродукты | 1,010-9 |
| Молоко сухое | 5,010-9 |
| Молоко сгущенное | 3,010-9 |
| Картофель | 1,010-9 |
| Хлеб и хлебопродукты, сахар | 1,010-9 |
| Специализированные продукты детского питания (всех видов, готовые к употреблению) | 1,010-10 |

Кюри – внесистемная единица измерения, позволяющая оценивать активность изотопов. Один кюри – это 37 млрд распадов в секунду. Также единицей распада является беккерель – один распад в секунду, соответственно:

1 Кю = 3,7×1010 Бк; т.е. 3,7 × 1010 распадов / сек

3. АХОВ, их классификация,  воздействие на население.  Первая помощь при поражении АХОВ

В настоящее время известно более 6 млн химических соединений, являющихся АХОВ. В повседневной жизни человек сталкивается с несколькими десятками тысяч химических веществ - они входят в состав воздуха, воды, пищи, из них состоят все окружающие нас предметы. По некоторым оценкам, насчитывается около 10 тыс. химических веществ, которые постоянно попадают в организм человека с воздухом, водой, продуктами питания, лекарствами, косметическими препаратами. Небольшие концентрации этих веществ не опасны для здоровья человека. Около 500 химических веществ представляют угрозу для человека при случайном или преднамеренном употреблении.

Особо опасны для человека: аммиак, азотная, серная, соляная, синильная кислоты, бромистый метил, сернистый ангидрид, бензол, сероуглерод, треххлористый фосфор, тиофос, тетраэтилсвинец, фтористый водород, фосген, хлор, хлорпикрин.

Основные запасы АХОВ сосредоточены на предприятиях химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, промышленности по выпуску удобрений. Значительные их запасы имеются на объектах пищевой, мясо-молочной промышленности, в холодильниках, на торговых базах, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

АХОВ могут попасть в окружающую природную среду при авариях и катастрофах, в результате разрушения трубопроводов, цистерн или резервуаров, поломки оборудования, нарушения технологии проведения работ, транспортных аварий, стихийных бедствий, при бесконтрольном сбрасывании химических веществ в моря и океаны, выбросах в атмосферу. Они способны вызвать массовое химическое поражение людей, животных, растений.

Чрезвычайная ситуация возникает, когда АХОВ выбрасываются в атмосферу в виде газа, пара, аэрозоля или проливаются в виде жидкостей. Жидкие АХОВ разливаются и заражают воздух. Облако, в котором находятся АХОВ, может при наличии ветра распространиться на большие расстояния, заражая воздух и окружающую местность. Глубина территории, подверженной заражению, зависит от концентрации АХОВ и скорости ветра. При ветре скоростью 1 м/с за час облако удаляется от места аварии на 5 — 7 км, при скорости 2 м/с — на 10 — 14 км, при скорости 3 м/с - на 16 - 20 км.

Под аварийно химически опасным веществом (АХОВ) в соответствии с ГОСТ Р 22.9.05-95 следует понимать опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

В большинстве случаев при обычных условиях АХОВ находятся в газообразном или жидком состояниях. Однако при производстве, использовании, хранении и перевозке газообразные вещества, как правило, переводят в жидкое состояние. Это резко сокращает занимаемый ими объем. При аварии в атмосферу выбрасывается АХОВ, образуя зону заражения. Двигаясь по направлению приземного ветра, облако АХОВ может сформировать зону заражения глубиной до десятков километров, вызывая поражения людей в населенных пунктах.

Крупными запасами АХОВ располагают предприятия химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, производства удобрений, пищевой и текстильной отраслей. Создаваемые здесь минимальные (неснижаемые) запасы в среднем рассчитаны на 3 суток работы, а для предприятий по производству минеральных удобрений — до 10-15 суток. В результате, на крупных предприятиях, расположенных в черте или вблизи городов, могут одновременно храниться тысячи тонн АХОВ.

Значительные их запасы сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной промышленности, холодильниках торговых баз, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, например, на крупных овощебазах содержится до 150 т аммиака, используемого в качестве хладагента, а на водопроводных станциях — до 400 т хлора. Причем эти объекты находятся, как правило, в непосредственной близости от жилых домов и районов.

При авариях на железнодорожном транспорте в окружающую среду попадают хлор, аммиак, бензол, бутадиен, формалин, различные кислоты, бензин, керосин, дизельное топливо, моторные масла и другие перевозимые опасные вещества.

Для характеристики токсических свойств АХОВ используются понятия: предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества и токсическая доза (токсодоза).

Классификация  АХОВ  по действию на организм человека

| № п/п | Наименование группы | Характер действия | Наименование АХОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вещества преимущественно удушающего действия | Воздействуют на дыхательные пути человека | Хлор, фосген, хлорпикрин |
| 2 | Вещества преимущественно общеядовитого действия | Нарушают энергетический обмен | Окись углерода, водород цианистый |
| 3 | Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием | Вызывают отек легких при ингаляционном воздействии и нарушают энергетический обмен при резорбции | Амил, акрилонитрил, азотная кислота, окислы азота, сернистый ангидрид, фтористый водород |
| 4 | Нейротропные яды | Действуют на генерацию, проведение и передачу нервного импульса | Сероуглерод, тетраэтил-свинец, фосфор органические соединения. |
| 5 | Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием | Вызывают токсический отек легких, на фоне которого формируется тяжелое поражение нервной системы | Аммиак, гептил, гидразин и др. |
| 6 | Метаболические яды | Нарушают процессы метаболизма вещества в организме | Окись этилена, дихлорэтан |

Наиболее распространенными АХОВ применяемыми в производствах Республики Татарстан и г. Казани являются аммиак, хлор, окись этилена, азотная кислота, соляная кислота, формалин.

Перечень и предельно допустимые концентрации в воздухе

наиболее распространенных АХОВ

| № п/п | Наименование АХОВ | ПДК (мг/м3) в воздухе |
| --- | --- | --- |
|  |  | рабочей зоны | населенных пунктов |
|  |  |  | разовая | суточная |
| 1 | Азотная кислота (конц.) | 5,0 | 0,4 | 0,15 |
| 2 | Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 |
| 3 | Ацетонитрил | 10,0 | - | 0,002 |
| 4 | Ацетонциангидрин | 0,9 | - | 0,001 |
| 5 | Водород хлористый | 5,0 | 0,2 | 0,01 |
| 6 | Водород фтористый | 0,5 | 0,02 | 0,005 |
| 7 | Водород цианистый | 0,3 | - | 0,01 |
| 8 | Диметиламин | 1,0 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Метиламин | 1,0 | - | - |
| 10 | Метил бромистый | 1,0 | - | - |
| 11 | Метил хлористый | 20,0 | - | - |
| 12 | Нитрил акриловой кислоты | 0,5 | - | 0,03 |
| 13 | Окись этилена | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 14 | Сернистый ангидрид | 10,0 | 0,5 | 0,05 |
| 15 | Сероводород | 10,0 | 0,008 | 0,008 |
| 16 | Сероуглерод | 1,0 | 0,03 | 0,005 |
| 17 | Соляная кислота (конц.) | 5,0 | 0,2 | 0,2 |
| 18 | Формальдегид | 0,5 | 0,035 | 0,003 |
| 19 | Фосген | 0,5 | - | - |
| 20 | Хлор | 1,0 | 0,1 | 0,03 |
| 21 | Хлорпикрин | 0,7 | 0,007 | 0,007 |

# Для  химически опасных объектов предусматривается организация санитарно-защитной зоны.

# Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – санитарный разрыв между промышленными предприятиями и жилыми или общественными зданиями для защиты населения от влияния вредных факторов (шум, запыленность, выбросы химических, радиоактивных веществ и биологических средств). В СЗЗ запрещается размещение жилых зданий, детских учреждений, больниц, санаториев, а также промышленных и подсобных помещений, не относящихся к объекту, для которого установлена СЗЗ.

# Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" установлены следующие размеры СЗЗ в зависимости от класса опасности объекта: для I класса – 1000 м, II класса – 500 м, III класса – 300 м, IV класса – 100 м,   V класса – 50 м.

Однако, расчет размеров СЗЗ проводится, как правило, только по условиям безаварийной эксплуатации предприятий, без учета последствий крупных аварий и разрушений. Это приводит к формальному установлению размеров СЗЗ и, соответственно, класса опасности предприятий, располагающих запасами АХОВ.

Так, например, при выбросе 800 кг хлора глубина зоны заражения будет составлять 1,42 км; при выливе минимального количества аммиака – 3,2 т глубина распространения зараженного облака составляет 1,13 км. Исходя из этого, можно сделать вывод, что СЗЗ, как правило, попадает в зону химического заражения.

Первая помощь при поражении АХОВ

Она складывается из двух частей.

Первая — обязательная для всех случаев поражения, вторая- специфическая, зависящая от характера воздействия вредных веществ на организм человека.

Обязательные мероприятия:

как можно скорее прекратить воздействия АХОВ  -  надеть на пострадавшего противогаз и вынести его на свежий воздух;

обеспечить полный покой и создать тепло;

расстегнуть ворот, ослабить поясной ремень;

при возможности снять верхнюю одежду, которая может быть заражена парами хлора, сероводорода, фосгена или другого вещества.

Специфические.

При поражении хлором, чтобы смягчить раздражение дыхательных путей, следует дать вдыхать аэрозоль 0,5%-го раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые промывать 2%-м содовым раствором не менее 15 мин. Из-за удушающего действия хлора пострадавшему передвигаться самостоятельно нельзя. Транспортируют его только в лежачем положении. Если человек перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание методом «изо рта в рот».

При поражении аммиаком пострадавшему следует дышать теплыми водяными парами 10%-го раствора ментола в хлороформе, дать теплое молоко с боржоми или содой. При удушье необходим кислород, при спазме голосовой щели - тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции. Если произошел отек легких, искусственное дыхание делать нельзя. Слизистые и глаза промывать не менее 15 мин водой или 2%-м раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 30%-го раствора альбуцида, в нос - теплое оливковое, персиковое или вазелиновое масло. При поражении кожи обливают чистой водой, накладывают примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Пораженному, оказавшемуся в зоне действия синильной кислоты, после надевания противогаза тут же дать антидот (противоядие), а это значит раздавить тонкий конец ампулы амилнитрита и в момент вдоха вложить под лицевую часть противогаза. (Такой антидот должен храниться на предприятии, имеющем это вещество.) Если состояние пострадавшего остается тяжелым, то через 5 мин процедуру повторить. Искусственное дыхание применять при резком ухудшении дыхания. Средством первой помощи при желудочных отравлениях синильной кислотой и ее солями служит возможно быстрое возбуждение рвоты и прием внутрь 1%-го раствора гипосульфита натрия.

В случае поражения сероводородом непосредственно в зоне заражения обильно промывают глаза и лицо водой, надевают противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную содовым раствором и немедленно покидают район аварии. За зоной заражения с пораженного снимают противогаз, освобождают от стесняющей дыхание одежды, согревают, дают теплое питье (молоко с содой, чай), обеспечивают покой. В глаза закапывают по 2-3 капли 0,5%-го раствора дикаина или 1%-го раствора новокаина с адреналином, после чего накладывают примочки с 3%-м раствором борной кислоты. По возможности больного помещают в темное помещение или надевают ему светозащитные очки. Проводится ингаляция кислородом, при остановке дыхания - обязательна искусственная вентиляция легких. Пострадавшего немедленно эвакуируют в лечебное учреждение для оказания специализированной помощи.

Оказание первой помощи при отравлении другими АХОВ принципиально не отличается от изложенного. Особенность заключается в применении других лекарственных препаратов.

Следует помнить, что кислород, особенно применяемый под давлением, или чистый кислород при нормальном давлении способен привести к развитию отека легких. Поэтому предпочтительнее давать для вдыхания кислородно-воздушную смесь с содержанием кислорода не менее, но и не более 50 — 60%.

Своевременное и правильное оказание первой помощи пораженным АХОВ является главным фактором спасения людей и благоприятного исхода лечения без тяжких осложнений и остаточных последствий.

4. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера приобретают все более острый и актуальный характер. Не только в нашей республике, России, но и во всем мире нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций техногенного характера, увеличением их масштабов, ростом потерь и ущерба. Складывающаяся обстановка требует принятия мер по совершенствованию управления безопасностью. Но даже самые эффективные меры по предотвращению не могут свести риск возникновения чрезвычайных ситуаций к нулю (принцип “ненулевого”, “приемлемого” риска). Сегодня исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций возможно.

Деятельность по предупреждению чрезвычайных ситуаций является более важной, чем их ликвидация. Связано это с тем, что социально-экономические результаты превентивных действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (снижение потерь и ущерба) могут быть более эффективными для граждан, общества и государства. С экономической точки зрения это обходится в десятки, а иногда и сотни раз дешевле, чем ликвидация последствий техногенных аварий и стихийных бедствий.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Это понятие характеризуется также как совокупность мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения. Предупреждение чрезвычайных ситуаций основано на мерах, направленных на установление и исключение причин возникновения этих ситуаций, а также обусловливающих существенное снижение потерь и ущерба в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций;

рациональному размещению производительных сил по территории страны с учетом техногенной безопасности;

предотвращению в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

предотвращению аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

разработке и осуществлению инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

декларированию промышленной безопасности;

лицензированию деятельности опасных производственных объектов;

страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

проведению государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

государственному надзору и контролю по вопросам техногенной безопасности;

информированию населения о потенциальных техногенных угрозах на территории проживания;

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

При ликвидации последствий ЧС техногенного характера осуществляют следующие мероприятия:

поиск пострадавших;

определение масштабов, степени и характера повреждений зданий и сооружений;

определение мест аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях, угрожающих жизни пострадавших и затрудняющих проведение спасательных работ;

отключение поврежденных участков магистральных и разводных коммунально-энергетических и технологических сетей;

расчистка магистральных маршрутов движения;

расчистка подъездных путей к объекту ведения работ;

расчистка площадок для расстановки техники на объекте ведения работ;

обрушение (укрепление) строительных конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или затрудняющих проведение спасательных работ;

фиксация завалов от смещения;

высвобождение пострадавших (погибших) из-под завалов;

оказание пострадавшим первой помощи и врачебной помощи на месте;

эвакуация пострадавших в стационарные лечебные учреждения;

оборудование мест для свалки строительного мусора;

регистрация погибших (или их захоронение).

5. Основы нормативно - правового регулирования промышленной безопасности опасных объектов.

(рассматривается только для обучающихся по программе №1)

В системе мер по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера особое внимание уделяется опасным производственным объектам.

Последние годы органами законодательной и исполнительной власти РФ ведется активная деятельность по созданию и совершенствованию системы государственного регулирования в области промышленной безопасности, защиты населения, территорий  и окружающей среды от негативных последствий техногенных аварий и катастроф.

Разработано значительное количество правовых и нормативных актов в области предупреждения ЧС техногенного характера и промышленной безопасности. Приняты основополагающие федеральные законы: "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О безопасности гидротехнических сооружений", "О техническом регулировании", "Об охране окружающей природной среды", "О пожарной безопасности", "О радиационной безопасности населения", "О лицензировании отдельных видов деятельности".

# Основным документом, определяющим правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, является ФЗ РФ №116 от 21 июля 1997 г.  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред.  ФЗ -171 от 23.07.2010 года; ФЗ – 22 от 02.07.13г.),  который направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах (ОПО) и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации последствий аварий.

Согласно приложению 1 к закону к категории опасных производственных объектов относятся предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;

5) ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых;

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.

К опасным производственным объектам не относятся объекты электросетевого хозяйства.

Важнейшим инструментом государственного регулирования вопросов промышленной безопасности является лицензирование.

Согласно статье 6  ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и согласно ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по:

проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации ОПО;

по изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на ОПО;

по  проведению экспертизы производственной безопасности, по подготовке и переподготовке работников ОПО в образовательных учреждениях может осуществляться на основании соответствующей лицензии, выданной федеральным органом  исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности (Ростехнадзором), или его территориальным органом в соответствии с законодательством РФ.

Для получения лицензии на эксплуатацию ОПО заявитель представляет в Ростехнадзор или его территориальные органы документы, предусмотренные законодательством, включая акт приемки ОПО в эксплуатацию, декларацию промышленной безопасности ОПО.

В лицензиях на эксплуатацию опасного производственного объекта делается запись об обязательном наличии у заявителя на момент начала эксплуатации и на протяжении всего периода эксплуатации ОПО договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО в соответствии со ст.15 настоящего закона.

Вопросы лицензирования деятельности в области промышленной безопасности потенциально опасных объектов регулируются рядом постановлений Правительства РФ и нормативных актов Ростехнадзора.

Требования промышленной безопасности к проектированию,

строительству, приемке в эксплуатацию и к эксплуатации опасного производственного объекта

Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном ФЗ-116, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта.

Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе проектной документации в соответствии законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом, за исключением случая, если указанная документация входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор.

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст.14) устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности ОПО, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются вещества в количествах, указанных в приложении 2 к закону (см. в информационном материале).

В приложении 2 к закону приведены предельные количества опасных веществ, наличие которых служит основанием для обязательной разработки декларации промышленной безопасности. Так, например, это количество составляет для аммиака - 500 т, хлора - 25 т, взрывчатых веществ - 50 т, горючих жидкостей, находящихся на товарно-сырьевых складах и базах - 50 тыс.т.

Декларация промышленной безопасности является важнейшим документом, в котором подробно изложены технологические и эксплуатационные характеристики предприятия, рассмотрены возможные сценарии развития аварий, приведен перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварий и катастроф, приводятся сведения о возможном числе погибших и пострадавших в результате аварии или катастрофы на предприятии или объекте и соответствующие планы действий, в том числе и в случаях, когда последствия техногенной аварии или катастрофы выходят за пределы территории предприятия или объекта.

Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО.

Декларацию промышленной безопасности утверждает руководитель организации, эксплуатирующей ОПО, который несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней.

Декларация промышленной безопасности подлежит в обязательном порядке экспертизе. Экспертиза проводится организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы декларации промышленной безопасности.

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО является одним из важнейших экономических механизмов регулирования безопасности в условиях рыночной экономики.

Государство должно постепенно передавать свои функции по возмещению ущерба от техногенных аварий и катастроф страховым компаниям в соответствии с общепринятой мировой практикой.

В статье 15 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» содержится требование об обязательном страховании ответственности перед третьими лицами (гражданской ответственности) ОПО с указанием минимальной суммы страхования. Так, для объектов, где получаются, хранятся или перерабатываются опасные вещества, в количествах, равных или превышающих пороговые (о них сказано выше), сумма страхования должна составлять 7 млн. рублей; если количество опасных веществ меньше пороговых, то минимальная сумма страхования должна составлять 1 млн. рублей; иного опасного производственного объекта - 100 тыс. рублей. Указанные суммы во многих случаях оказываются недостаточными для возмещения ущерба.

Ряд вопросов страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО регулируется нормативными актами Ростехнадзора.

Пока полная система страховой защиты населения и окружающей среды от ЧС в РФ не создана. Существующее в настоящее время страхование ответственности при эксплуатации опасных объектов, осуществляемое в силу федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О безопасности гидротехнических сооружений», не отвечает всем современным требованиям и не покрывает всего риска.

Работа по совершенствованию законодательства в области страхования ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба вследствие аварии на ОПО продолжается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной лекции были рассмотрены  источники техногенных угроз, характерных для РТ и г. Казани, возможные причины и последствия возникновения аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, основные поражающие факторы этих ЧС, а также способы предупреждения и ликвидации возможных ЧС.

Довольно часто аварии приобретают характер катастроф, приводят к трагическим последствиям. Поэтому в современных условиях основные усилия должны направляться на предупреждение ЧС.

Все население должны быть готово к действиям в экстренных ситуациях, к участию в работах по ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф, уметь владеть способами оказания первой помощи пострадавшим.